## Slide 1: 202021295 김희수 System Semiconductor Engineering University of Sangmyung
Summer 2023
FSM
(Finite State Machine)

## Slide 2: Contents
FSM
  FSM의 정의
  FSM의 구성
  FSM의 종류와 특성
    Moore Machine
    Mealy Machine
Moore machine
Mealy machine

## Slide 3: FSM
  FSM 정의
# FSM(Finite State Machine, 유한 상태 기계)
# 시스템을 상대적으로 간단한 상태들로 나누어 설명하는 방법
# 유한한 기억장치(메모리) 존재
# 시간의 진행에 따라, 미리 정해진 유한 상태들의 집합 내에서, 상태가 변할 수 있는 추상적인 모델
Notes: 2. 내부에 유한한 메모리가 있음. 즉, 디지털 시스템, 디지털 컴퓨터 등에 대한 추상적인 모델로 볼 수 있음.
3. 모듈처럼 이루어진 덕분에 직관적임.

## Slide 4: FSM
  FSM 구성
State
상태(State) : FSM의 각 구성요소를 나타냅니다.
Input
입력(Input) : 외부에서 들어오는 신호 or 이벤트입니다.
상태 전이(Transitions) : 현재 상태에서 다른 상태로 변화하는 것입니다.
State
Input
State

## Slide 5: FSM
  FSM 종류와 특성
    Moore Machine
State 1
Output y
State 2
Output y
State 3
Output y
input x
input x
input !x
input !x
input !x
Notes: FSM 중 Moore Machine은 각 유한한 상태들에 출력이 각각 존재함.
Moore Machine의 출력은 상태로 정함.
원하는 출력과 입력 값에 1클럭 차이의 딜레이가 존재함. 이유는 현재 상태만 고려하기 때문.

## Slide 6: FSM
  FSM 종류와 특성
    Moore Machine
*장점*
출력이 상태에만 의존하여, 상태 전이와 출력 간의 관계가 명확합니다.
디자인과 분석이 상대적으로 간단합니다.
시스템이 동작하는 방식을 쉽게 이해할 수 있습니다.

## Slide 7: FSM
  FSM 종류와 특성
    Moore Machine
*단점*
상태가 많은 경우 출력 관리에 대한 어렵습니다.
입력의 변화에 따른 출력 변화가 직접적으로 표현되지 않을 수 있습니다.
일부 시스템 동작을 표현하는 데 제한이 있을 수 있습니다.

## Slide 8: FSM
  FSM 종류와 특성
    Mealy Machine
input x
input !x
State 1
Output !y
input !x
State 2
Output y
input x
State 3
Output !y
input !x
Output y
Output !y
Notes: FSM 중 Mealy Machine은 각 유한한 상태들에 출력이 각각 존재함.
Mealy Machine은 상태뿐만 아니라 입력 변수가 무엇인지에 따라서도 출력이 달라지는 상태머신임.

## Slide 9: FSM
  FSM 종류와 특성
    Mealy Machine
*장점*
출력이 입력과 상태에 의존, 상태 전이와 출력 간의 관계를 더 유연하게 표현 가능합니다.
일부 시스템 동작을 보다 더 정확하게 모델링 가능합니다.

## Slide 10: FSM
  FSM 종류와 특성
    Mealy Machine
*단점*
상태와 출력 간의 관계가 복잡해질 수 있어 디자인과 분석이 상대적으로 어려워질 수 있습니다.
상태 폭발 문제가 발생할 수 있습니다.
Notes: 결론 :
따라서 Moore Machine은 상태와 출력 간의 관계가 단순한 경우나 간단한 시스템에 적합.
Mealy Machine은 출력이 입력과 상태에 더 의존하는 비교적 복잡한 동작을 모델링할 때 적합.

## Slide 11: FSM
Moore Machine
0
1
1’b0
1’b0
1’b1
0
1
reset
1’b1
Notes: 무어머신의 상태도 예시를 가져옴.
상태와 입력 x와 출력 y에 대한 상태변화.

## Slide 12: FSM
Moore Machine
n_state
n_state
c_state
Output y
Flip Flop
Combinational Logic
Input x
clk
reset
n_state : 다음 상태
c_state : 현재 상태
Notes: 현재상태와 입력으로 다음상태를 결정.
다음 상태는 또 그 다음 상태를 결정짓는데 영향을 끼침.
Combinational Logic에서 입력 x와 전 상태에 따라 다음 상태를 결정지으면,
Flip Flop으로 입력되어 reset이 1일 때, clk 신호에 맞추어 출력.

## Slide 13: FSM
Moore Machine
1 | module moore_machine(clk, n_rst, x, y);
2 | 
3 | input clk;
4 | input n_rst;
5 | input x;
6 | output reg y;
7 | 
8 | reg c_state;
9 | reg n_state;
10 | 
11 | always @(posedge clk or negedge n_rst) begin
12 | if (!rst) begin
13 | c_state <= 1’b0;
14 | end
15 | 
16 | else begin
17 | c_state <= n_state;
18 | end
19 | end
c_state(현재 상태), n_state(다음 상태)도 always에서 할당되기 때문에 register가 필요
c_state는 clk에 따라 값이 업데이트되기 때문에 Sequential Logic
따라서 regeister로 값을 할당받습니다.
reset신호가 0일 때, 회로 동작 X
reset 신호가 1일 때, 현재 상태에 다음 상태를 할당

## Slide 14: FSM
Moore Machine
20 | 
21 | always @(c_state, x) begin
22 | y = c_state;
23 | 
24 | case(c_state)
25 | 1’b0:
26 | if (x) begin
27 | n_state = 1’b1;
28 | end
29 | 
30 | else begin
31 | n_state = 1’b0;
32 | end
33 | 
34 | 1’b1:
35 | if (x) begin
36 | n_state = 1’b0;
38 | end
39 | 
c_state 신호와 x신호에 대하여 반응하는 조합논리회로
case문으로 현재 상태와 x값에 따라서 다음상태를 결정
위 조합논리회로에서 도출된 n_state는
Flip-Flop에 입력되어 출력
c_state의 상태에 따라서 Output y의 값은 c_state를 따라갑니다.

## Slide 15: FSM
Moore Machine
case문에 원하는 c_state의 값이 나오지 않은 경우, n_state에 1’b0을 할당
40 | else begin
41 | n_state = 1’b1;
42 | end
43 | 
44 | default : begin
45 | n_state = 1’b0;
46 | end
47 | endcase
48 | end
49 | 
50 | endmodule

## Slide 16: FSM
Moore Machine
n_state : 다음 상태
c_state : 현재 상태
Input x : 0
Output y : 0
c_state : 0
n_state : 0
Input x : 1
Output y : 0
c_state : 0
n_state : 1
Input x : 0
Output y : 1
c_state : 1
n_state : 1
Input x : 1
Output y : 1
c_state : 1
n_state : 0
reset : 1
.......
.......
.......
.......

## Slide 17: FSM
Mealy Machine
0
1
0 / 0
0 / 0
1 / 1
1 / 0
Notes: 밀리머신의 상태도 예시를 가져옴.
상태, 입력 x과 따른 출력 y에 대한 상태변화.

## Slide 18: FSM
Mealy Machine
n_state
(Output y)
c_state
(Output y)
Flip Flop
Combinational Logic
Input x
clk
reset
n_state : 다음 상태
c_state : 현재 상태
Output y
n_state
(Output y)
c_state
case(c_state)
Notes: 현재상태에서 입력에 따라 다음상태와 출력을 결정.
Output y는 x의 값에 따라서 출력이 결정됨.

## Slide 19: FSM
Mealy Machine
Moore Machine과 마찬가지로 register로 값을 할당받고, Sequential Logic입니다.
1 | module mealy_machine(clk, n_rst, x, y);
2 | 
3 | input clk;
4 | input n_rst;
5 | input x;
6 | output reg y;
7 | 
8 | reg c_state;
9 | reg n_state;
10 | 
11 | always @(posedge clk or negedge n_rst) begin
12 | if (!rst) begin
13 | c_state <= 1’b0;
14 | end
15 | 
16 | else begin
17 | c_state <= n_state;
18 | end
19 | end

## Slide 20: FSM
Mealy Machine
20 | always @(c_state, x) begin
21 | 
22 | case(c_state)
23 | 1’b0:
24 | if (x) begin
25 | n_state = 1’b1;
26 | y = 1’b0;
27 | end
28 | 
29 | else begin
30 | n_state = 1’b0;
31 | y = 1’b0;
32 | end
33 | 
34 | 1’b1:
35 | if (x) begin
36 | n_state = 1’b1;
37 | y = 1’b1;
38 | end
39 | 
Moore Machine과 마찬가지로 c_state 신호와 x신호에 대하여 반응하는 조합논리회로
case문으로 현재 상태(c_state)와 Input x값에 따라서 다음상태 (n_state)와 다음 상태에 따라 다른 Output y값을 결정

## Slide 21: FSM
Mealy Machine
40 | else begin
41 | n_state = 1’b0;
42 | y = 1’b0;
43 | end
44 | 
45 | default : begin
46 | n_state = 1’b0;
47 | y = 1’b0;
48 | end
49 | endcase
50 | end
51 | 
52 | endmodule
case문에 원하는 c_state의 값이 나오지 않은 경우, n_state에 1’b0을 할당

## Slide 22: FSM
Mealy Machine
Input x : 0
Output y : 0
c_state : 0
n_state : 0
Input x : 1
Output y : 0
c_state : 0
n_state : 1
Input x : 1
Output y : 1
c_state : 1
n_state : 1
Input x : 0
Output y : 0
c_state : 1
n_state : 0
reset : 1
.......
.......
.......
.......

## Slide 23: 출처
https://catslikefish.tistory.com/entry/Finite-State-MachineFSM
https://novemberfirst.tistory.com/104
https://yjd961216.tistory.com/8
https://skmagic.tistory.com/310
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=jerrypoiu&logNo=221235988023
https://boycoding.tistory.com/262
https://underflow101.tistory.com/55
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%ED%95%9C_%EC%83%81%ED%83%9C_%EA%B8%B0%EA%B3%84
https://se-jung-h.tistory.com/entry/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8-%EB%85%BC%EB%A6%AC%ED%9A%8C%EB%A1%9C-Moore-FSM%EA%B3%BC-Mealy-FSM%EC%9D%98-%EC%9E%A5%EB%8B%A8%EC%A0%90
http://www.ktword.co.kr/test/view/view.php?m_temp1=3203

## Slide 24: 발표 들어주셔서 감사합니다. 이상입니다.